## Slide 1
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Факультет «Машиностроительные технологии» Кафедра «Электронные технологии в машиностроении»
Отчёт по дисциплине «Анализ и синтез технических решений» и «Научно-исследовательская работа» На тему: «Микрофрезерный станок для фрезерования печатных плат»
Выполнил: Нгуен Ван Хоат
Группа: МТ11-61Б
Руководитель: Рябов В.Т.

## Slide 2: Задача
Изучить типы и конструкции шаговых двигателей.
Изучение МФС с ЧПУ.
Аппаратное устройство стенда «Микрофрезерный станок с ЧПУ».
Описание микроконтроллер семейства STM32.
Программное обеспечение QT.

## Slide 3: Шаговые двигатели
Шаговый двигатель (Stepper motor) - это вращающийся электродвигатель с дискретными угловыми перемещениями ротора, осуществляемыми за счет импульсов сигнала управления. Отличительной особенностью шагового двигателя является дискретное вращение, при котором заданному числу импульсов соответствует определенное число совершаемых шагов.

## Slide 4: Типы и конструкции шаговых двигателей
Виды ШД по типу ротора
Двигатель с постоянными магнитами
Двигатель с переменным магнитным сопротивлением

## Slide 5: Типы и конструкции шаговых двигателей
Гибридный двигатель

## Slide 6: Типы и конструкции шаговых двигателей
Виды ШД по типу соединения электромагнитов статора
Биполярный двигатель и униполярный двигатель

## Slide 7: Описание микрофрезерного станка на базе STM32
МФС с ЧПУ предназначен для фрезерования фасонных поверхностей, тел вращения металлических и других заготовок, а также для сверления в них отверстий с высокой точностью.
Фрезерный станок для печатных плат

## Slide 8
Контроллер STM32
Шаговый двигатель
Датчик угла поворота
Шпиндель
Персональный компьютер
Блок питания
Драйвер шаговых двигателей
Коммутационная плата
Блок питания шпиндельной головки
Основные элементы

## Slide 9: Аппаратное устройство стенда «Микрофрезерный станок с ЧПУ».
Персональный компьютер.
Узловой контроллер.
  2.1. Микропроцессорная плата.
  2.2. Плата программируемого ввода-вывода FastwelUNIOxx-5
  2.3. Видеоадаптер Octagon 5420 (формат MicroPC).
  2.4.Клеммные платы Fastwel TBI-24/0C (2 шт., монтаж на DIN-рейку).
  2.5. Клеммные платы Fastwel TBI0/24C (2 шт., монтаж на DIN-рейку).
Координатный стол.
  3.1. Шаговые двигатели по координатам X и Y.
  3.2. Шаговый двигатель по координате Z.
3.3. Инкрементный энкодер.

## Slide 10: Описание микроконтроллер семейства STM32
Отладочная плата STM32F103C8T6

## Slide 11: Описание микроконтроллер семейства STM32
Периферийное устройство на STM32F103

## Slide 12: Описание микроконтроллер семейства STM32
ST-Link V2 программатор
Программы для программирования

## Slide 13: Программное обеспечение QT
QT — кроссплатформенный фреймворк для разработки программного обеспечения на языке программирования C++. Есть также «привязки» ко многим другим языкам программирования: Python — PyQt, PySide; Ruby — QtRuby; Java — Qt Jambi; PHP — PHP-Qt и другие.

## Slide 14: Программное обеспечение QT
Qt позволяет запускать написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве современных операционных систем путём простой компиляции программы для каждой системы без изменения исходного кода. Включает в себя все основные классы, которые могут потребоваться при разработке прикладного программного обеспечения, начиная от элементов графического интерфейса и заканчивая классами для работы с сетью, базами данных и XML. Является полностью объектно-ориентированным, расширяемым и поддерживающим технику компонентного программирования.

## Slide 15: Заключение
В данной работе мы посмотрили конструкции МФС и типы и конструкции шаговых двигателей.Отмечается,что семейство STM32 является одной из самых популярных контроллеров в мире. Он применяется в многих областях, например в автомобильной электронике, промышленной автоматике, для оборудования для беспроводной связи и т.д.
В конце работы мы познакомились с программой QT. Для изучения программирования этой программы нам надо прочитать примеры и уроки для программиорования и особенно изучать Объектно-ориентированное программирование на базе C++.

## Slide 16: Спасибо за внимание!